黄许可决〔2024〕7号

内蒙古高头窑矿区色连一号煤矿项目

（800万吨/年）取水许可审批

准予行政许可决定书

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司:

你公司申请办理内蒙古高头窑矿区色连一号煤矿项目（800万吨/年）取水许可审批相关资料收悉。色连一号煤矿未依照批准的取水许可规定条件取水，违反了《中华人民共和国水法》《中华人民共和国黄河保护法》《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，该违法行为已经查处，取水、用水、节水减排等有关问题已经整改。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。由于该项目取水量发生了重大变化，你公司重新申请取水。

前期，受黄委水资源局委托，黄河水利科学研究院组织审查了该项目水资源论证报告书，并出具了审查意见。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国行政许可法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《水行政许可实施办法》《取水许可管理办法》《黄河取水许可管理实施细则》等有关规定，决定准予你公司色连一号煤矿项目取水许可审批行政许可。具体许可事项如下：

一、色连一号煤矿为内蒙古高头窑矿区的生产矿井，行政区划隶属内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，井田面积35.75平方千米。2013年2月，国家发展改革委以发改能源〔2013〕318号文件核准色连一号煤矿矿井建设规模为500万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。2022年9月，内蒙古自治区能源局以内能煤运函〔2022〕1189号文件同意色连一号煤矿生产能力核增至800万吨/年。

二、同意该项目以自身矿井水作为生产取水水源，以自身矿井水和鄂尔多斯市东胜区供水总公司自来水作为生活取水水源。考虑输水及净化处理损失后，该项目年取水量126.83万立方米，其中生产年取矿井水量99.10万立方米，生活年取水量27.73万立方米（自来水23.18万立方米，矿井水4.55万立方米）。

三、同意该项目矿井水取水口位于煤矿工业场地矿井水处理站出水口，坐标为北纬39°53′45"，东经109°52′22"，矿井水经处理达标后通过管道输送至各生产用水点和洗衣房用水；自来水取水口设在工业场地的生活供水站，坐标为北纬39°53′44"，东经109°52′25"，通过管道输送至各生活用水点。

该项目水资源论证报告书采用解析法和水文地质比拟法分别预测了矿井水水量，并推荐水文地质比拟法预测年矿井水量188.8万立方米作为正常矿井水水量。自来水取水水源为西柳沟水源地地下水，由鄂尔多斯市东胜区供水总公司供给，该公司已取得鄂尔多斯市水利局核发的取水许可证（C150621G2021—0162），年许可水量438万立方米。经处理后的矿井水、自来水水量和水质可以满足项目用水需求。

- 基本同意该项目水资源论证报告书提出的节水评价相关内容及节水措施。该项目原煤生产水耗指标为0.083立方米/吨，符合《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》（2019）Ⅰ级基准值；采煤单位产品新水量为0.12立方米/吨，选煤单位产品新水量为0.034立方米/吨，符合《取水定额第11部分：选煤》（GB/T18916.11—2021）及《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385—2020）有关要求。

你公司应严格落实水资源论证报告书提出的节水措施，各项节水措施落实情况将作为核发该项目取水许可证的必要条件。

- 基本同意该项目水资源论证报告书提出的废污水处理方案。该项目生产、生活废污水经处理后全部回用不外排；选煤车间煤泥水闭路循环不外排；矿井水经处理达标后充分回用于自身生产和洗衣房用水，剩余部分通过管道送至罕台水质净化厂后由东胜区疏干水综合利用工程统一调配利用。

你公司应建立应急管理机制，落实水资源论证报告书提出的相关废污水处理措施，加强废污水监控，确保项目建设运行满足水资源保护的要求；加强井田及周边地下水水位和矿井水水质监测，密切关注采煤对水资源的影响，并及时采取补救措施。

六、按照《中华人民共和国黄河保护法》第五十三条规定和《水资源监控管理系统建设技术导则》（SL/Z349—2015）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T24789—2022）、《取水计量技术导则》（GB/T28714—2023）、《用水单位用水统计通则》（GB/T26719—2022）、《工业企业用水管理导则》（GB/T27886—2011）和《水利部关于加强取用水计量监控设施建设的通知》（水资源〔2013〕408号）、《计划用水管理办法》（水资源〔2014〕360号）、《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号）等相关要求，你公司应建立健全水务管理机构，配备专业水务管理人员，建设智慧水务管理系统，进一步完善水务管理制度；加强计划用水、节约用水、计量设施运行管理和水资源保护等工作。

七、鉴于该项目已建成并投入运行，你公司应当安装合格的在线计量设施，保证设施正常运行，实时取水信息传至黄河水量总调度中心和内蒙古自治区国控平台后，按照《黄河取水许可管理实施细则》第二十七条规定，向黄委报送有关材料，申请核发取水许可证。

黄河上中游管理局及其所属管理机构负责该项目取水许可和计划用水工作的日常监督管理。内蒙古自治区水利厅及相关市、县级水行政主管部门应加强属地管理并组织实施计划用水管理。

八、你公司应按照国家和地方有关规定按时足额缴纳水资源税。

九、本决定书有效期为3年。若该项目的性质、规模、取水地点、取水水源、取水量、取水用途等发生重大变化，应当重新申请取水。

十、你公司应在收到本决定书10个工作日内将该项目水资源论证报告书报送黄河上中游管理局、内蒙古自治区水利厅、鄂尔多斯市水利局。

联系人：贾 蕾 0371-66020737

黄  委

2024年1月16日

抄送：水利部水资源管理司，黄河上中游管理局，内蒙古自治区水利

厅，鄂尔多斯市水利局。

黄河水利委员会办公室                    2024年1月16日印发